建设项目环境保护设施

竣工验收检测报告

杭人安环检（2018）099号

项目名称：杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花

装饰布技改项目、年产1000万只机织商标印标项目、

年产4500吨多层在线复合抗菌防臭无纺布项目

委托单位：杭州萧山吉祥装饰提花布厂

杭州人安检测科技有限公司

二○一八年五月

说    明

- 本报告无编制人、审核人、批准人签名无效；本报告涂改无效。

- 报告未加盖本公司报告专用章及骑缝章无效。

- 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

- 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请，逾期不予受理。

责 任 表

承担单位：杭州人安检测科技有限公司

单位负责人：朱文强

项目负责人：陈  阳

报告编写人：

报 告审 核：

报 告签 发：

参 加人 员：徐仲翔   陈  阳   沈  贤   赵奇琪

地    址：杭州市萧山区新城路1839号

电    话：0571-82702828

传    真：0571-82702929

邮    编：311201

电子邮箱：Hzrajckj@163.com

目  录

前言	1

1、验收检测依据	2

2、建设项目工程概况	3

2.1 企业概况	3

2.2 企业项目批建情况	3

2.3 生产工艺情况	3

2.4污染物分析和污染治理措施	7

3、 环评中环保建议、结论及批复意见	9

3.1 120万米/年提花装饰布技改项目批复意见	9

3.2 1000万只/年机织商标印标扩建项目批复意见	9

3.3 4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目批复意见	10

4、评价标准	12

4.1 废水	12

4.2 废气	12

5、检测内容	13

5.1 验收检测期间工况说明	13

5.2 验收检测内容和频次	13

5.3 验收检测结果和评价	14

6、检测分析方法和质量保证	18

6.1 检测分析方法	18

6.2 质量保证和质量控制	18

7、环境管理检查	19

7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	19

7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	19

7.3 环保机构设置和人员的配置情况	19

7.4 环保设施运转情况	19

7.5 厂区环境绿化情况	19

7.6 环评批复执行情况	19

8、结论和建议	23

8.1 结论	23

8.2 总结论	23

8.3 建议	24

附件1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2：真实性承诺书

附件3：环评批复

附件4：日产量登记表

附件5：放弃印刷商标生产的承诺书

附件6：环保设施及检测照片

附件7：实验室《检测报告》

前    言

杭州萧山吉祥装饰提花布厂成立于1997年12月，公司地址位于萧山区瓜沥镇凤升村，占地面积30亩，企业主要经营范围：提花布、机织商标和无纺布的生产及销售。自成立以来杭州萧山吉祥装饰提花布厂利用自有厂房实施了多期项目建设和技改：420万米/年提花装饰布项目（原有300万米/年，2006年技改120万米/年）；1000万只/年机织商标印标扩建项目（2007年7月）；4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目（2011年12月）。公司三个项目共有员工342人，实行三班倒、300天/年的工作制。

2006年4月，杭州萧山吉祥装饰提花布厂委托杭州市环境保护科学研究院编制了《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表》；2007年7月，杭州萧山吉祥装饰提花布厂委托杭州市环境保护科学研究院编制了《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产1000万只机织商标印标项目环境影响报告表》；2011年12月，杭州萧山吉祥装饰提花布厂委托杭州联强环境工程技术有限公司编制了《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产4500吨多层在线复合抗菌防臭无纺布项目环境影响报告表》。以上三个技改扩建项目杭州市萧山区环境保护局分别以萧环建[2006]260号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2007]1325号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布扩建项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2011]2694号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表审查意见的函》予以批复同意（详见附件3）。

根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及竣工验收检测的有关要求和规定，受杭州萧山吉祥装饰提花布厂的委托，杭州人安检测科技有限公司于2018年5月同时对该公司3个技改扩建项目进行现场踏勘和资料调查，查阅了有关文件和技术资料，检查了污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制《杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个项目验收监测方案》上报萧山区环境监测站和省环境监测协会备案，明确了本次验收检测工作内容。2018年5月9～10日，我公司依据《验收检测方案》对该公司建设项目进行现场验收检测与调查，通过分析、汇总检测数据和调查结果，编制本建设项目竣工环境保护验收检测报告。

1、验收检测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》2015年1月；

2、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年9月；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国家环境保护保护部 ，2017年11月；

4、《关于建设项目环境保护设施竣工验收检测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发[2000]38号，2000年2月；

5、《浙江省建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号，2009年；

6、《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省政府令第288号，2011年10月；

7、《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表审查意见的函》杭州市萧山区环境保护局萧环建[2006]260号，2006年4月；

8、《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表审查意见的函》杭州市萧山区环境保护局萧环建[2007]1325号，2007年7月；

9、《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表审查意见的函》杭州市萧山区环境保护局萧环建[2011]2694号，2011年12月；

10、《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表》杭州市环境保护科学研究院，2006年4月；

11、《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产1000万只机织商标印标项目环境影响报告表》杭州市环境保护科学研究院，2007年7月；

12、《杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产4500吨多层在线复合抗菌防臭无纺布项目环境影响报告表》杭州联强环境工程技术有限公司，2011年12月；

13、杭州萧山吉祥装饰提花布厂建设项目竣工环保“三同时”验收检测委托合同。

2、建设项目工程概况

2.1企业概况

（1）项 目  名 称：杭州萧山吉祥装饰提花布厂420万米/年提花装饰布项目（原有300万米/年，2006年技改120万米/年），1000万只/年机织商标印标扩建项目（2007年7月），4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目（2011年12月）。

（2）建设项目性质：技改、扩建

（3）项目建设位置：本项目位于萧山区瓜沥镇凤升村，东面紧邻东升路，隔路为凤升村民居聚集区；南面紧邻工业厂房；西面紧邻小河，隔河为凤升村民居聚集区；北面紧邻小河。

2.2企业项目批建情况

环评批准生产能力：提花装饰布420万米/年（原有300万米/年，技改120万米/年），机织商标印标1000万只/年，多层在线复合抗菌防臭无纺布4500吨/年。

项目实际生产能力：提花装饰布340万米/年，机织商标500万只/年，多层在线复合抗菌防臭无纺布4500吨/年。

2.3生产工艺情况

2.3.1工艺流程

（1）高档提花装饰布生产工艺流程图如下：

噪声、废丝

经线：   原料    分条整经    穿综筘（接经）        噪声、废丝、废纱

剑杆织机织造

纬线：   原料    倒筒                                   验布

包装入库

图2-1 高档提花装饰布生产工艺流程图

（2）机织商标生产工艺流程图如下：

噪声、废丝                噪声、边角料

涤丝     织造    （电）整熨    拆边      成品     检验      入库

图2-2 机织商标生产工艺流程图

（3）多层在线复合抗菌防臭无纺布生产工艺流程图如下：

粉尘          粉尘

原料    开清混合    梳理成网    交叉铺网    水刺    气流烘干    热轧烫光

废水   天然气直燃器    分切卷绕

废气                边角料

图2-3 复合抗菌防臭无纺布生产工艺流程

生产工艺及产污环节说明：

1、高档提花装饰布：

（1）废水：员工生活污水；

（2）噪声：剑杆织机、电子提花机、插经车、倒筒机等机械设备运行噪声；

（3）废气：织造过程产生少量棉纤类颗粒物以无组织形式排放，员工自带熟菜在食堂加热及米饭蒸熟，故员工食堂基本无油烟废气产生；

（4）固废：废包装材料、废丝及废纱、员工生活垃圾。

2、机织商标

（1）废水：员工生活污水；

（2）废气：印刷商标企业不生产故无印刷油墨废气产生，商标织造过程有少量棉纤类颗粒物以无组织形式排放；

（3）噪声：木梭机、切边机、拆边机等机械设备运行噪声；

（4）固废：废丝及边角料、员工生活垃圾。

3、复合抗菌防臭无纺布：

开清混合包括以下4个步骤，

- 开包称重：压缩包装的涤纶、粘胶等纤维原料，拆包后定时定量（如有两种以上组分还应定比例）喂入开包机，进行初步松解。然后均匀地输入，电阻称重称量后连续输出。

- 粗开松及精开松：初步松解的纤维仍有大量缠绕、结块存在，通过本工序配套多个角钉型高速打出纤层，使纤维团块进一步松解舒展。粗开松和精开松的区别在于前者是混棉前的一级开松，后者是混棉后的二级开松。

- 混棉：根据产品工艺设计，需混配不同种类（涤纶、粘胶）、不同规格（纤维度、长度）的纤维。即使同一种纤维也因生产批次、包号不同而由差异。因此有必要进行充分混合。本工艺通过多个棉仓轮流输入纤维，经反复混合，达到均匀状态。

- 喂棉：已开松、混合的纤维，经过封闭的压缩空气循环系统和输出棉的多点调整装置，形成厚薄均匀、定量标准、宽度正确的纤层进入下道工序。

梳理：将纤层输入双向高速回转的锡林和道夫之间，经两者表面包复金属针

布的强有力分梳，使纤维成为单纤游离状态。

交叉铺网：按工艺要求，通过往返和交叉传送的输送帘，将薄薄的纤网叠成

一定的厚度、宽度的纤维层，并严格控制纤维层的均匀和纵横向强力比。

水刺：纤网在高压水针作用下进行正面水刺机反面水刺，使纤网中的纤维进

行充分缠结，确保成品的强度、紧度以及外观光洁平整。

气流烘干：使用气流穿透烘干机进行烘干。使纤维内部及相互之间形成稳定

结构。气流穿透烘干机配有天然气直燃器，使用天然气直燃器通过燃烧天然气直接对烘干机进行加热。

烫光：采用电加热方式通过导热油对烫光机进行加热，对无纺布表面进行烫

光，经烫光后成品表面光洁度获得很大改善。

分切卷绕：将成品按工艺设计初切，并按定长装置控制的长度卷绕成卷。按

用要求的最终成品宽度切边并卷绕包装即可入库。

2.3.2主要生产设备

经现场调查核实，杭州萧山吉祥装饰提花布厂目前已建成420万米/年提花装饰布项目、500万只/年机织商标扩建项目、4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目的主体生产设备祥见表2-1。

表2-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 | 实际建成 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420万米/年 高档提花 装饰布项目 | 意大利无梭剑杆织机 | / | 4台 | 4台 |
| 2 |  | 无梭剑杆织机 | GS900 | 16台 | 14台 |
| 3 |  | 国产无梭剑杆织机 | / | 60台 | 51台 |
| 4 |  | 电子提花机 | / | 20台 | 18台 |
| 5 |  | 扦经车 | / | 6台 | 5台 |
| 6 |  | 倒筒机 | / | 2台 | 2台 |
| 7 | 500万只/年 机织商标项目 | 切边机 | / | 2套 | 2套 |
| 8 |  | 木梭机 | / | 4套 | 4套 |
| 9 |  | 拆边机 | / | 1台 | 1台 |
| 10 |  | （旧）热烫机 | / | 1台 | 0台 |
| 11 |  | 印刷机 | / | 1台 | 0台 |
| 12 | 4500吨/年 多层在线复合抗菌防臭 无纺布项目 | 整套开清混合装置 | CED/1650 | 1套 | 1套 |
| 13 |  | 梳理机 | WM2+2/3000 | 1套 | 1套 |
| 14 |  | 交叉铺网机 | ToplinerCL4004 | 1套 | 1套 |
| 15 |  | 纤网牵伸机 | WD-5 | 1套 | 1套 |
| 16 |  | 水刺机 | JETIance | 1套 | 1套 |
| 17 |  | 气流穿透烘干机 （含天然气直燃器） | PERFOdry | 1套 | 1套 |
| 18 |  | 烫光机 | WumagCAL600*3800 | 1套 | 1套 |
| 19 |  | 自动卷绕机 | SWG-S3500 | 1套 | 1套 |
| 20 |  | 水循环处理系统 | / | 1套 | 1套 |
| 21 |  | 空压机 | / | 1台 | 1台 |

2.3.3原、辅材料消耗

杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个项目原、辅材料消耗量祥见表2-2。

表2-2  项目主要原、辅材料年消耗表

| 序号 | 项目名称 | 物料名称 | 单位 | 年实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420万米/年 高档提花 装饰布项目 | 棉纱 | 吨/年 | 450 |
| 2 |  | 竹节纱 | 吨/年 | 112 |
| 3 |  | 涤纱 | 吨/年 | 112 |
| 4 |  | 雪尼尔纱 | 吨/年 | 224 |
| 5 |  | 网络丝 | 吨/年 | 900 |
| 6 |  | 人造丝 | 吨/年 | 900 |
| 7 | 500万只/年 机织商标项目 | 涤丝 | 吨/年 | 8 |
| 8 |  | 胶（丝）带 | 万平米/年 | 1.5 |
| 9 | 4500吨/年 多层在线复合抗菌防臭 无纺布项目 | 涤纶短纤 | 吨/年 | 3720 |
| 10 |  | 粘胶短纤 | 吨/年 | 930 |
| 11 |  | 包装材料 | 吨/年 | 60 |
| 12 |  | 抗菌防臭整理剂 | 吨/年 | 5 |
| 13 |  | 天然气 | 万m3/年 | 50 |
| 14 | 全厂 | 水 | 吨/年 | 8200 |
| 15 |  | 电 | 万度/年 | 640 |

2.4污染物分析和污染治理措施

杭州萧山吉祥装饰提花布厂已建成运行的420万米/年提花装饰布项目、500万只/年机织商标扩建项目、4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目三个项目产生污染物及采取污染防治措施为：

（1）废水

该公司三个项目运营时，生产工艺废水产生情况为：提花装饰布项目不进行原纱浆纱、染色工艺，无生产工艺废水产生；机织商标印标扩建项目取消了印刷商标产品，机织商标生产过程无工艺废水产生；复合抗菌防臭无纺布扩建项目的水刺工序产生工艺废水配套建有水处理循环回用系统（处理量200t/h），处理后水循环使用不外排并定期补充新鲜水，故全厂三个项目无工艺废水产生。

三个项目运营时产生废水主要为员工生活污水，目前全公司共有员工342人，年产生污水量约为6400吨，生活污水经化粪池、食堂隔油池预处理后合并送入公司配套污水站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准后排入附近河道。

（2）废气

该公司三个项目运营时，废气产生情况为：

提花装饰布织造过程产生少量棉纤类颗粒物以无组织形式排放；

机织商标印标扩建项目取消了印刷商标产品故无印刷油墨废气产生，机织商标织造过程有少量棉纤类颗粒物以无组织形式排放；

复合抗菌防臭无纺布扩建项目废气主要为开松混合工序及烘干过程中产生的化纤尘、天然气燃烧废气，该工艺废气收集后通过沉降室后高空排放；

全公司员工用餐设有职工食堂，企业使用电蒸炉为员工自带的熟菜加热、蒸饭，故食堂基本无油烟废气产生。

3、环评中环保建议、结论及批复意见

3.1 120万米/年提花装饰布技改项目（原有300万米/年，技改120万米/年）：

你单位报来的杭州市环境保护科学研究院编制的《杭州萧山吉祥装饰提花布厂120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表》已悉。该项目选址在萧山区坎山镇凤升村，利用公司现有厂房；项目内容为年产高档提花装饰布120万米。主要新增生产设备为：引进GS900型无梭剑杆织机16台、电子提花机16台。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据。在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作:

1、根据“以新带老”的原则，公司必须对原有污染物进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。

2、实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级标准后方可排放，今后截污管网建成后，应按照统一规划，综合污水达到接管标准后纳入截污管网，送污水处理厂统一处理达标后排放。

3、合理布局厂区内的高噪音设备，尽量采用低噪音设备，并采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标排放。不得噪声扰民。

4、固体废物必须妥善处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。

5、该项目不不得进行浆纱、染色等工艺。

6、项目竣工后必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

7、建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺发生重大变化，应重新报批。

本项目实施过程中，请坎山镇政府加强监督管理。

3.2  1000万只/年机织商标印标扩建项目（放弃500万只/年印标产品生产）：

你单位报来的杭州市环境保护科学研究院编制的《杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表》已悉。该项目选址在萧山区坎山镇凤升村，利用公司现有厂房，属扩建；项目内容为新增年产1000万只机织商标印标。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据。在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作:

1、根据“以新带老”的原则，公司必须对原有污染物进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。

2、工艺废气必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放，杜绝废气超标排放。

3、实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级标准后方可排放，今后截污管网建成后，应按照统一规划，综合污水达到接管标准后纳入截污管网，送污水处理厂统一处理达标后排放。

4、合理布局厂区内的高噪音设备，尽量采用低噪音设备，并采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标排放。不得噪声扰民。

5、固体废物必须妥善处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。危险固废送有资质单位处理。

6、该项目中印标产品相关的印版、制版工序均为外协。

7、建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺发生重大变化，应重新报批。

本项目实施过程中，请坎山镇政府加强监督管理。

3.3  4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目：

你单位报来的由杭州联强环境工程技术有限公司编制的《杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表》已悉。现将我局审查意见函复如下：

一、经研究，原则同意环评报告表结论。环评报告表中提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和经营管理依据。企业必须对所有污染物进行综合治理，落实治理资金，推行清洁生产，在确保“三废”达标排放的基础上对各类污染物实行总量控制。

二、该企业原选址在萧山区坎山镇凤升村，于2006年4月20日批准设立，项目内容为年产高档提花装饰布420万米，现拟利用凤升村内自有闲置工业用地兴建工业用房实施扩建（具体位置见环评报告平面图）。项目新增内容为年生产加工4500吨多层在线复合抗菌防臭无纺布，新增生产设备为梳理机1套、水刺机1套、气流穿透烘干机（配天然气直燃器）1套、自动卷绕机1套，详细设备清单见环评报告第5页。

三、项目实施过程中要求严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作:

1、项目在建设过程中加强管理，文明施工确保噪声、粉尘达标排放，施工期间工程养水、地面冲洗水等必须经沉淀等处理达标后方可排放，本项目禁止使用煤、重油等高污染燃料，生产线所配烘箱仅限使用天然气或电等清洁能源。不得新增染色、印花、上浆等加工作业。

2、实行雨污分流、清污分流，厂区内生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）一级标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳入城市污水管网。水刺废水必须全部循环回用，禁止排放。

3、各工艺废气、粉尘排放点必须配备处理设施，工艺废气、粉尘必须经收集处理后达标排放，杜绝超标排放。

4、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物必须严格按照“三防”要求贮存并委托资质单位进行无害化处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

6、全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制订事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。

7、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

8、项目投入试生产前必须递交环保申请，投入试生产之日起三个月内申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

9、本项目实施必须符合土地利用总体规划和城建规划。厂区设备布置必须严格按照环评报告中项目平面布置图设置。

项目实施过程中，请萧山区坎山镇人民政府加强日常监督管理。

4、评价标准

4.1废水

根据环评批复，杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个项目排放生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）表4一级标准，具体见表4-1。

表4-1  废水排放标准

| 序号 | 污染物项目 | （GB 8979-1996）一级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 100 mg/L |
| 3 | 氨氮 | 15 mg/L |
| 4 | 悬浮物 | 70 mg/L |
| 5 | 动植物油类 | 10 mg/L |

4.2废气

杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个项目排放废气：厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2周界外最高容许浓度；无纺布生产线的燃气+烘干工艺废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，其中排放二氧化硫、氮氧化物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值，具体见表4-2。

表4-2 大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 无组织周界外最高浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 3.5（15m） | 1.0 | GB 16297-1996 表2二级标准 |
| 2 | 二氧化硫 | 50 | / | / | GB 13271-2014 表3燃气锅炉 特别排放限值 |
| 3 | 氮氧化物 | 150 | / | / |  |

5、检测内容

5.1验收检测期间工况说明

2018年5月9～10日，杭州人安检测科技有限公司对杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个建设项目进行建设项目环保设施竣工 “三同时”验收检测。检测期间各产品生产负荷均大于75%验收条件，见表5-1。

表5-1  检测期间本项目生产负荷

| 项目名称 | 420万米/年 提花装饰布项目 | 1000万只/年 机织商标印标扩建项目 | 4500吨/年复合抗菌 防臭无纺布扩建项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计生产能力 | 提花装饰布：420万米/年 日均1.4万米/天 | 机织商标：500万只/年， 日均1.67万只/天； 印刷商标：500万只/年， 日均1.67万只/天； | 无纺布：4500吨/年， 日均15吨/天 |
| 验收检测期间 实际工况 | 提花装饰布： 日均1.1万米/天 | 机织商标：日均1.67万只/天 印刷商标：0万只/天； | 无纺布：日均15吨/天 |
| 生产负荷（%） | 78.6 | 100 | 100 |

5.2验收检测内容和频次

5.2.1废气

废气检测点位详见图5-1，检测内容和频次见表5-2。

表5-2  废气检测项目及频次

| 序号 | 环保设施及采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 燃气+烘干废气 排气筒出口断面（◎1#） | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 3次/天，测2天 |
| 2 | 无组织废气 | 厂界东侧（○ 1#） | 颗粒物 | 3次/天，测2天 |
| 3 |  | 厂界南侧（○ 2#） |  |  |
| 4 |  | 厂界西侧（○ 3#） |  |  |
| 5 |  | 厂界北侧（○ 4#） |  |  |

5.2.2废水

废水检测点位详见图5-1，检测内容和频次见表5-3。

表5-3  废水检测项目及频次

| 序号 | 环保设施及 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 处理后排放口 （★1） | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类 | 一天4次， 检测2天 | 09、12、15、17时各采一次 |

N

○4#

○3#                              ★1

东

海滤新材料厂区

升

◎燃气、烘干废气

路

吉祥装饰厂区

○2#                                                  ○1#

注: ★废水检测点，◎有组织废气检测点，○无组织废气检测点

图5-1   废水、废气检测点位示意图

5.3验收检测结果和评价

5.3.1废气检测结果和评价

- 检测结果：废气检测期间气象参数见表5-5，废气检测结果见表5-6、表5-7。

表5-5  检测期间气象参数

| 采样日期 | 采样地点 | 风向 | 风速 （m/s） | 气温 （℃） | 气压 （Kpa） | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.9 | 杭州萧山吉祥装饰提花布厂 | SE | 1.3～2.5 | 25.7～29.5 | 101.8～101.9 | 晴 |
| 2018.5.10 |  | SE | 1.5～2.7 | 26.1～29.8 | 101.9～102.0 | 晴 |

表5-6  有组织排放燃气+烘干废气检测结果

| 采样断面 | 检测项目 检测频次 | 标干风量 Qsnd(m3/h) | 污染物排放浓度 CS（mg/m3） | 污染物排放速率 G（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |
| 燃气+烘干 废气 出口断面 （9日） | 1 | 7371 | 10.5 | ＜12 | 35 | 0.077 | 0.044 | 0.258 |
|  | 2 | 7303 | 12.0 | ＜12 | 32 | 0.088 | 0.044 | 0.234 |
|  | 3 | 6576 | 9.50 | ＜12 | 36 | 0.062 | 0.040 | 0.237 |
|  | 平均值 | 7083 | 10.7 | ＜12 | 34 | 0.076 | 0.043 | 0.243 |
| 燃气+烘干 废气 出口断面 （10日） | 1 | 7140 | 11.4 | ＜12 | 38 | 0.081 | 0.043 | 0.271 |
|  | 2 | 7650 | 13.0 | ＜12 | 40 | 0.099 | 0.046 | 0.306 |
|  | 3 | 7416 | 10.8 | ＜12 | 42 | 0.081 | 0.044 | 0.311 |
|  | 平均值 | 7402 | 11.7 | ＜12 | 40 | 0.087 | 0.044 | 0.296 |
| 排放限值 | / | 120 | 50 | 150 | 3.5 | / | / |

注：燃气+烘干废气排气筒高为15m。

杭州萧山吉祥装饰提花布厂复合抗菌防臭无纺布生产线的燃气+烘干废气收集后排放颗粒物符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；排放二氧化硫、氮氧化物浓度符合GB 16271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃气锅炉特别排放限值。

表5-7  无组织排放废气检测结果

| 测点编号 | 采样地点 （或样品编号） | 检测时段 | 无组织排放颗粒物浓度 C（mg/m3） | 检测期间 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东南侧 （上风向） | 9日 | 09:00 | 0.163 | 9日： 风向：SE 风速：1.3～2.5 m/s 气温：25.7～29.5℃ 气压：101.8～101.9Kpa 10日： 风向：SE 风速：1.5～2.7 m/s 气温：26.1～29.8℃ 气压：101.9～102.0Kpa |
|  |  |  | 12:00 | 0.158 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.168 |  |
|  |  | 10日 | 09:00 | 0.198 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.193 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.145 |  |
| 2# | 厂界西侧 （下风向） | 9日 | 09:00 | 0.228 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.243 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.228 |  |
|  |  | 10日 | 09:00 | 0.236 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.229 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.247 |  |
| 3# | 厂界西北侧 （下风向） | 9日 | 09:00 | 0.271 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.276 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.262 |  |
|  |  | 10日 | 09:00 | 0.272 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.276 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.200 |  |
| 4# | 厂界北侧 （下风向） | 9日 | 09:00 | 0.234 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.230 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.216 |  |
|  |  | 10日 | 09:00 | 0.251 |  |
|  |  |  | 12:00 | 0.239 |  |
|  |  |  | 15:00 | 0.265 |  |
| 排放限值 | / | 1.0 |  |

在2018年5月9～10日，杭州萧山吉祥装饰提花布厂厂界无组织排放颗粒物最大检测浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2周界外最高容许浓度。

5.3.2废水检测结果和评价

杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个建设项目均无工艺废水产生，职工生活污水合并送企业配套的污水站处理后排入周边河道，生活污水检测结果见表5-8。

表5-8 生活污水检测结果表         单位:除pH外为mg/L

| 检测 日期 | 检测项目 | 检测结果 | 排放 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09︰00 | 12︰00 | 15︰00 | 17︰00 | 平均值 |  |  |
| 5月 9日 | pH | 8.37 | 8.33 | 8.42 | 8.35 | 8.33～8.42 | 6～9 | 达标 |
|  | CODCr | 82 | 76 | 87 | 71 | 79 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 12.9 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 15 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 42 | 40 | 44 | 41 | 42 | 70 | 达标 |
|  | 动植物 油类 | 3.19 | 3.19 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 10 | 达标 |
| 5月 10日 | pH | 8.29 | 8.34 | 8.39 | 8.32 | 8.29～8.39 | 6～9 | 达标 |
|  | CODCr | 83 | 72 | 80 | 78 | 78 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 15 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 39 | 41 | 44 | 40 | 41 | 70 | 达标 |
|  | 动植物 油类 | 3.40 | 3.30 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 10 | 达标 |

2018年5月9～10日，杭州萧山吉祥装饰提花布厂污水站处理后排放生活污水pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）表4一级标准。

6、检测分析方法和质量保证

6.1检测分析方法

检测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的检测分析方法及有关规定执行，具体见表6-1。

表6-1  检测分析方法一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T 5468-1991 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定点位电解法 | HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定点位电解法 | HJ 693-2014 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 |

6.2质量保证和质量控制

为了确保检测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体措施如下：

（1）验收检测中掌握生产工况，保证检测过程中已建成设备运行正常。

（2）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次检测所用仪器、量器均为计量部门检定认证和分析人员校准合格。

（5）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）检测报告实行三级审核。

7、环境管理检查

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州萧山吉祥装饰提花布厂120万米/年提花装饰布技改项目、1000万只/年机织商标印标扩建项目、4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目三个项目环保审批手续齐全，项目实施过程中严格执行环境保护“三同时”的有关规定。

7.2环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州萧山吉祥装饰提花布厂明确环保管理职责，制定有相关环境保护管理制度。

7.3环保机构设置和人员的配置情况

杭州萧山吉祥装饰提花布厂已配备1名兼职环保管理人员。

7.4环保设施运转情况

该公司产生生活污水经配套污水站处理后排入附近河道；无纺布生产线燃气+烘干工序产生废气收集后高空排放，各环保设施运行正常。

7.5厂区环境绿化情况

厂区布局合理，整洁卫生，厂区内有少部分绿化。

7.6环评批复及执行情况

环评批复意见落实情况对照见表7-1。

表7-1  环评批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 企业落实情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、120万米/年提花装饰布技改项目 |
| 1 | 该项目选址在萧山区坎山镇凤升村，利用公司现有厂房；项目内容为年产高档提花装饰布120万米。主要新增生产设备为：引进GS900型无梭剑杆织机16台、电子提花机16台。 | 项目建于萧山区坎山镇凤升村，利用公司原有厂房；已建成120万米/年生产线。主要新增生产设备为：引进GS900型无梭剑杆织机16台、电子提花机16台。 | 符合 |
| 2 | 根据“以新带老”的原则，公司必须对原有污染物进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。 | 公司以对原有废水、废气已进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。 | 符合 |
| 3 | 实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级标准后方可排放，今后截污管网建成后，应按照统一规划，综合污水达到接管标准后纳入截污管网，送污水处理厂统一处理达标后排放。 | 实行雨污分流，生活污水经处理后达到一级标准后排放。 | 符合 |
| 4 | 合理布局厂区内的高噪音设备，尽量采用低噪音设备，并采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标排放。不得噪声扰民。 | 生产车间布局合理，高噪声设备经隔音处理。 | 符合 |
| 5 | 固体废物必须妥善处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。 | 固废已分类妥善处理 | 符合 |
| 6 | 该项目不不得进行浆纱、染色等工艺。 | 无浆纱、染色等工艺。 | 符合 |
| 7 | 项目竣工后必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 项目于2006年5月投入试生产，2018年5月申请“三同时”验收 | 基本符合 |
| 8 | 建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺发生重大变化，应重新报批。 | 本项目的性质、规模、地点和采用的生产工艺等未发生重大变化。 | 符合 |
| 2、1000万只/年机织商标印标扩建项目 |
| 1 | 该项目选址在萧山区坎山镇凤升村，利用公司现有厂房，属扩建；项目内容为新增年产1000万只机织商标印标。 | 项目位于萧山区坎山镇凤升村，利用公司原有厂房，已建500万只/年机织商标生产线。取消500万只/年印刷商标生产 | 符合 |
| 2 | 根据“以新带老”的原则，公司必须对原有污染物进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。 | 公司以对原有废水、废气进行综合治理，确保污染物各项指标达标排放。 | 符合 |
| 3 | 工艺废气必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放，杜绝废气超标排放。 | 织造棉纤尘达到二级标准以无组织形式排放排放。 | 符合 |
| 4 | 实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中一级标准后方可排放，今后截污管网建成后，应按照统一规划，综合污水达到接管标准后纳入截污管网，送污水处理厂统一处理达标后排放。 | 厂区实行雨污分流，生活污水经处理后达到一级标准后排放。 | 符合 |
| 5 | 合理布局厂区内的高噪音设备，尽量采用低噪音设备，并采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标排放。不得噪声扰民。 | 生产车间布局合理，高噪声设备经隔音处理。 | 符合 |
| 6 | 固体废物必须妥善处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。危险固废送有资质单位处理。 | 固废已分类妥善处理。 | 符合 |
| 7 | 该项目中印标产品相关的印版、制版工序均为外协。 | 放弃印标产品生产。 | 符合 |
| 8 | 建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺发生重大变化，应重新报批。 | 本项目的性质、地点和采用的生产工艺等未发生重大变化，放弃印标产品生产。 | 符合 |
| 3、4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目 |
| 1 | 该项目选址在萧山区瓜沥镇凤升村，项目内容为年产4500吨多层在线复合抗菌防臭无纺布，新增生产设备为梳理机1套、水刺机1套、气流穿透烘干机（配天然气直燃器）1套、自动卷绕机1套。 | 项目位于萧山区瓜沥镇凤升村，已建4500吨/年多层在线复合抗菌防臭无纺布生产线1条，主要生产设备为梳理机1套、水刺机1套、气流穿透烘干机（配天然气直燃器）1套、自动卷绕机1套。 | 符合 |
| 2 | 项目在建设过程中加强管理，文明施工，确保噪声、粉尘达标排放，施工期间工程保养水、地面冲洗水等必须经沉淀等处理后方可排放。本项目禁止使用煤、重油等高污染燃料，生产线所配烘箱仅限使用天然气或电等清洁能源。不得新增染色、印花、上浆等加工作业。 | 本项目生产线所使用的能源为天然气，无染色、印花、上浆等生产工序。 | 符合 |
| 3 | 实行雨污分流、清污分流。厂区内生活废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。水刺废水必须全部循环回用，禁止排放。 | 厂区实行雨污分流，生活污水经处理后达到一级标准后排入附件河道。 | 符合 |
| 4 | 各工艺废气、粉尘排放点必须配备处理设施，工艺废气、粉尘必须经集中收集处理后达标排放，杜绝超标排放。 | 工艺废气烘干+燃烧天然气 废气收集后高空排放。 | 符合 |
| 5 | 厂内高噪声设备必须合理布局，原理敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪音、振动达标。 | 生产车间布局合理，高噪声设备经隔音处理。 | 符合 |
| 6 | 固体废弃物必须分类妥善处理，危险废物必须严格按照“三防”要去贮存并委托资质单位进行无害化处置，禁止焚烧、丢弃，，不得产生二次污染。 | 固废已分类妥善处理，废边角料、废原料包装箱、废丝、废纱、开松混合工序产生的纤维粉尘、水回用系统产生的纤维废渣，外销综合利用；职工生活垃圾收集后由环卫所统一清运填埋。 | 符合 |
| 7 | 全面落实环评报告提出的各项事故预防措施以及事故状态时的各项应急措施。制定事故风险应急预案，建设和配备事故应急设施、器材，建立事故应急队伍，加强现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象产生，消除事故隐患。 | 已落实评报告提出的各项事 故预防措施以及事故状态时 的各项应急措施。有制定事 故风险应急预案，有相应的 事故应急设施、器材，事故 应急队伍。 | 符合 |
| 8 | 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | 本项目的性质、规模、地点和采用的生产工艺等未发生重大变化。 | 符合 |
| 9 | 建设项目投入试生产前必须提交环保申请，投入试生产之日起三个月内申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产 | 项目于2012年7月投入试生产，2018年5月申请“三同时”验收 | 基本符合 |
| 10 | 本项目实施必须符合土地利用总体规划和城建规划，厂区设备布置必须严格按照环评报告中项目平面布置图设置。 | 本项目符合土地利用总体规划和城建规划，厂区设备按照环评报告中项目平面布置图设置。 | 符合 |

8、结论和建议

8.1结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准，杭州市萧山区环境保护局萧环建[2006]260号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂年产120万米高档提花装饰布技改项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2007]1325号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布扩建项目环境影响报告表审查意见的函》、萧环建[2011]2694号《关于杭州萧山吉祥装饰提花布厂扩建项目环境影响报告表审查意见的函》，在2018年5月9～10日，杭州人安检测科技有限公司对杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个建设项目进行环保“三同时”验收检测，结论如下：

（1）经检测，杭州萧山吉祥装饰提花布厂污水站处理后排放生活污水pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）表4一级标准后排入附近河道。

（2）无纺布生产线燃气+烘干废气收集后高空排放，有组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；其中排放二氧化硫、氮氧化物浓度符合GB 16271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃气锅炉特别排放限值。

（3）2018年5月9～10日，杭州萧山吉祥装饰提花布厂厂界无组织排放颗粒物最大检测浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外最高容许浓度。

（4）杭州萧山吉祥装饰提花布厂三个建设项目正常运行情况下，全公司废水排放总量6400吨/年，化学需氧量0.506吨/年，氨氮0.081吨/年；废气排放总量5184万m3/年，烟尘0.103吨/年，二氧化硫0.05吨/年，氮氧化物0.646吨/年。该公司废水、废气各污染物排放总量均符合环评批复要求。

8.2总结论

杭州萧山吉祥装饰提花布厂420万米/年提花装饰布项目（含原项目300万米/年）、500万只/年机织商标扩建项目、4500吨/年复合抗菌防臭无纺布扩建项目在建设、试运行中，较好地执行了环保“三同时”要求，废气、废水和噪声基本落实了环境影响报告表要求的防治措施，该项目产生的废气、废水和噪声所测指标均达标排放，固废处置符合国家有关环保要求，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

8.3建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）加强污水处理站运维管理，规范排放口标准化建设，有明显标识。

（2）燃气+烘干废气设施应定期维护保养，加高排气筒大于15m，确保废气达标排放。